|  | REPUBLIQUE DU NIGER CABINET DU PREMIER MINISTRE Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste |
| --- | --- |

projet de DECISION  portant définition et   fixation des seuils des indicateurs (couverture, voix et données) et protocole de contrôle de la couverture et de la qualité de service (voix et données) des opérateurs de téléphonie mobile  2G/3G/4G modifiant et complétant la décision N°007/ARTP/CNRTP/18 du 04 avril 2018 portant fixation des paramètres de mesure (couverture, voix et données) et définition de protocole de contrôle de la qualité de service  des opérateurs de la téléphonie mobile 2G et 3G

Table des matières

1.	CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES	4

1.1	Article 1 :  définitions de termes et acronymes	4

1.2	Article 2 : objet	5

1.3	Article 3 : champ d’application	5

1.4	Article 4 : réalisation de mission de contrôle ou audit	5

2.	CHAPITRE II : des INDICATEURS DE QUALITE DES SERVICES, de couverture des réseaux et services de communications electroniques et du protocole de mesure desdits indicateurs	6

2.1	Article 5 : des indicateurs de qualite de service	6

2.2	Article 6 : des indicateurs de couverture des réseaux et services de communications electroniques	6

2.3	Article 6 : du protocole de contrôle de la qualite de service et la publication des cartes de couvertures des réseaux et services de communications electronique	6

3.	CHAPITRE III : DISPOSITION FINALE et TRANSITOIRE	6

3.1	Article 7 :	6

3.2	Article 8 : Abrogation	6

3.3	Article 9 : Notification	7

4.	ANNEXE I : Des indicateurs de qualité de Service : defition, formules de leur dtermination et seuils	8

1.1.	Indicateurs de la qos « service voix » 2G et 3G	8

1.2.	Indicateurs de la qos « du service de messagerie – SMS » 2G/3G/4G	9

1.3.	Indicateurs de la qos « du service - DATA (http & ftp) »	10

1.3.1.	Réseau 2G	10

1.3.2.	Réseau 3G	11

1.3.3.	Réseau 4G	12

1.4.	des Indicateurs de la qualité de l’interconnexion des reseaux	13

2.	Annexe II : des indicateurs de la couvertures des réseaux et services de communications électroniques	14

2.1.	Indicateurs de la couverture radioelectrique	14

2.1.1.	Réseau 2G	14

2.1.2.	Réseau 3G	15

2.1.3.	Réseau 4G	16

3.	ANNEXE III : protocole de contrôle de la qualite de service (Qos) et les modalités de publication des cartes de couverture des RESEAUX DE TELEPHONIE mobile	17

3.1.	Protocole de mesure terrain de la couverture 2G/3G/4G	17

3.1.1.	Définition de la mesure	17

3.1.2.	Equipements de mesure	17

3.1.3.	Méthodologie de mesure	17

3.1.4.	Résultats de mesure	18

3.2.	Protocole de mesure Terrain de la qualite de service voix sur leS reseauX 2G/3G	18

3.2.1.	Définition de la mesure	18

3.2.2.	Equipements de mesure	18

3.2.3.	Méthodologie de mesure	18

3.2.4.	Résultats de mesure	20

3.3.	Protocole de mesure Terrain de la qualite de service SMS 2G/3G/4G	21

3.3.1.	Définition de la mesure	21

3.3.2.	Equipements de mesure	21

3.3.3.	Méthodologie de mesure	21

3.3.4.	Résultats de mesure	22

3.4.	Protocole de mesure Terrrain de la qualite de service INTERNET sur les reseaux 2G, 3G et 4G	22

3.4.1.	Définition de la mesure	22

3.4.2.	Equipements de mesure	22

3.4.3.	Méthodologie de mesure	23

3.4.4.	Résultats de mesure	26

3.5.	Protocole de mesure de la qualite de l’interconnexion	27

Définition de la mesure	27

Equipements de mesure	27

Méthodologie de mesure	27

Résultats de mesure	28

3.6.	Protocole de PUBLICATION DE LA CARTE DE COUVERTURE	28

Cartes de couverture	28

Contenu et caractéristiques des cartes de couverture	28

Modalités de mise à disposition du public des cartes de couverture	29

Modalités de transmission à l’arcep des données et informations se rapportant aux cartes de couverture	29

Vérification de la fiabilité des cartes de couverture	29

DECIDE

# CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

## Article 1 :  définitions de termes et acronymes

ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste ;

BTS (Base Transceiver Station) qui désigne une station de base pour le réseau 2G ;

Drive test : Méthode de contrôle de la couverture et de la qualité de service des réseaux mobiles consistant à utiliser une chaine de mesure à l’intérieur d’un véhicule ;

ETSI : (European Telecommunications Standards Institute), Institut Européen de Normalisation des Télécommunications.

eNodeB qui désigne une station de base pour le réseau 4G ;

FTP (File Transfer Protocol) : Protocole de Transfert de Fichier ;

HTTP (HyperTest Transfert Protocol) : Protocole de Transmission permettant à l’utilisateur d’afficher des pages Internet par l’intermédiaire d’un ordinateur ;

MOS (Mean Opinion Score) : Note moyenne d'opinion, est une note donnée à un codec audio pour caractériser la qualité de la restitution sonore. La note peut varier entre 1 (très mauvais) et 5 (excellent) ;

NodeB qui désigne une station de base pour le réseau 3G ;

POLQA (Perceptual Objective Listening Quality Assessment) : modèle mesurant la dégradation obtenue d’échantillons sonores normalisés ;

QoS (Quality of Service) qui désigne la qualité de service ;

Qualité MOS (POLQA) : C'est la qualité de la communication (audio ou vidéo) telle qu’elle est mesurée via le principe de calcul de la MOS ;

Réseau 2G : Réseau Cellulaire de la deuxième (2ème) génération ;

Réseau 3G : Réseau Cellulaire de la troisième (3ème) génération ;

Réseau 4G : Réseau Cellulaire de la quatrième (4ème) génération ;

RSCP : (Received Signal Code Power) qui définit le niveau du signal mesuré (en dBm) par le terminal 3G sur le canal CPICH ;

RSRP : (Reference Signal Received Power) qui définit le niveau du signal reçu (en dBm) en 4G sur le canal PBCH ;

RxLev : (Received Level) paramètre permettant de mesurer le niveau de signal (en dBm) à partir d’un terminal 2G en écoutant la voix balise BCCH ;

UIT : Union Internationale des Télécommunications.

## Article 2 : objet

La présente décision a pour objet de fixer en République du Niger :

- les indicateurs de qualité de service et de couverture applicables  aux réseaux de communications électroniques mobiles ouverts au public.

- le protocole de mesure ou d’évaluation desdits indicateurs et les modalités de publication des cartes de couverture des services de communications électroniques mobiles.

## Article 3 : champ d’application

La présente décision s’applique à tous les opérateurs détenteurs de licence de réseaux pour la fourniture de services de communications électroniques mobiles, ouverts au public établis sur le territoire de la République du Niger.

## Article 4 : réalisation de mission de contrôle ou audit

L'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) réalise ou fait réaliser un (ou plusieurs) contrôle(s) ou audit(s) des réseaux fournissant des services de communications électroniques mobiles suivant la méthode de Drive Test et/ou par une observation continue de la qualité de service.

Les audits sont réalisés soit d’office par l’ARCEP, soit à la demande du ministère en charge des communications électroniques ou d’une organisation professionnelle, d’une association de consommateurs et des utilisateurs ou de toute autre personne morale ou physique ayant intérêt à agir.

# CHAPITRE II : des INDICATEURS DE QUALITE DES SERVICES, de couverture des réseaux et services de communications electroniques et du protocole de mesure desdits indicateurs

## Article 5 : des indicateurs de qualite de service

Les indicateurs de qualité de service, leurs formules de calcul ainsi que les seuils à atteindre sont définis à l’annexe (I) de la présente décision.

## Article 6 : des indicateurs de couverture des réseaux et services de communications electroniques

Les indicateurs de couverture des réseaux et services de communications électroniques, leurs formules de détermination ainsi que les seuils à atteindre sont définies à l’annexe (II) de la présente décision.

## Article 6 : du protocole de contrôle de la qualite de service et la publication des cartes de couvertures des réseaux et services de communications electronique

Le protocole de mesure de la couverture, de la qualité de services et les modalités de publication des cartes de couverture des réseaux et services de communication électroniques est présenté à l’annexe III de la présente décision.

# CHAPITRE III : DISPOSITION FINALE et TRANSITOIRE

## Article 7 :

Pour répondre aux exigences de l’évolution technique et réglementaire, l’Autorité de régulation peut procéder à la révision des indicateurs de qualité de service fixés dans la présente décision.

## Article 8 : Abrogation

La présente décision abroge la décision N°007/ARTP/CNRTP/18 du 04 avril 2018 portant fixation des paramètres de mesure (couverture, voix et données) et définition de protocole de contrôle de la qualité de service des opérateurs des opérateurs de la téléphonie mobile 2G et 3G.

Elle prend effet à compter de sa date de signature et est publiée partout où besoin sera.

Le Directeur Général de l’ARCEP est chargé d’exécuter la présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature.

## Article 9 : Notification

La présente décision sera notifiée aux opérateurs et rendue publique.

# ANNEXE I : Des indicateurs de qualité de Service : defition, formules de leur dtermination et seuils

## Indicateurs de la qos « service voix » 2G et 3G

| SERVICE | INDICATEURS | DEFINITION | FORMULE | SEUILS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOIX | Taux de perte | Rapport entre le nombre de tentative d’appels échoués du fait du réseau et le nombre total de tentative d’appels effectuées |  | ≤ 5% |
|  | Taux de Coupure d'appel | Rapport entre le nombre d’appels établies puis coupés et le nombre total d’appels établis |  | ≤ 2% |
|  | Taux d’appels de bonne qualité vocale | Nombre d'appel établi et maintenu pendant 120s ayant une note MOS ≥ 3.0 sur le nombre total d'appel établi et maintenu pendant 120s |  | ≥ 90% |
|  | MOS | Note donnée à un codec audio pour caractériser la qualité de la restitution sonore. La note peut varier entre 1 (très mauvais) et 5 (excellent) |  | 3.0 |

## Indicateurs de la qos « du service de messagerie – SMS » 2G/3G/4G

| SERVICE | INDICATEURS | DEFINITION | FORMULE | SEUILS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMS | Taux de succès d'envoi SMS | Rapport entre le nombre de SMS émis avec succès et le nombre total de tentatives d’émission de SMS |  | ≥ 98% |
|  | Taux de succès de réception SMS | Rapport entre le nombre de SMS reçus dans les délais (10s) et le nombre total de SMS émis |  | ≥ 98% |
|  | Délai entre émission et réception (seconde) de SMS | Temps maximal entre l'émission et la réception d'un (1) SMS |  | ≤ 10s |

## Indicateurs de la qos « du service - DATA (http & ftp) »

### Réseau 2G

| SERVICE | INDICATEURS | DEFINITION | FORMULE | SEUILS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA (http & ftp) | Taux de succès d'accès à Internet (web) | Rapport entre le nombre de succès d’accès au service web (protocole http) et le nombre total de tentatives |  | ≥ 95% |
|  | Débit moyen d'envoi de fichier | Rapport entre la somme des bits envoyés pendant une session FTP et la durée totale de cette session |  | 30 Kbps |
|  | Débit moyen de téléchargement de fichier | Rapport entre la somme des bits reçus pendant une session FTP et la durée totale de cette session |  | 70 Kbps |
|  | Taux de succès d’envoi de fichier | Rapport entre le nombre d’envoi de fichiers réussi et le nombre total de tentative d’envoi |  | ≥ 95% |
|  | Taux de succès de téléchargement de fichier | Rapport entre le nombre de téléchargement de fichiers réussi et le nombre total de tentative de téléchargement |  | ≥ 95% |

### Réseau 3G

| SERVICE | INDICATEURS | DEFINITION | FORMULE | SEUILS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA (http & ftp) | Taux de succès d'accès à Internet (web) | Rapport entre le nombre de succès d’accès au service web (protocole http) et le nombre total de tentatives |  | ≥ 95% |
|  | Débit moyen d'envoi de fichier | Rapport entre la somme des bits envoyés pendant une session FTP et la durée totale de cette session |  | 512 Kbps |
|  | Débit moyen de téléchargement de fichier | Rapport entre la somme des bits reçus pendant une session FTP et la durée totale de cette session |  | 2 048 Kbps |
|  | Taux de succès d’envoi de fichier | Rapport entre le nombre d’envoi de fichiers réussi et le nombre total de tentative d’envoi |  | ≥ 95% |
|  | Taux de succès de téléchargement de fichier | Rapport entre le nombre de téléchargement de fichiers réussi et le nombre total de tentative de téléchargement |  | ≥ 95% |

### Réseau 4G

| SERVICE | INDICATEURS | DEFINITION | FORMULE | SEUILS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA (http & ftp) | Taux de succès d'accès à Internet (web) | Rapport entre le nombre de succès d’accès au service web (protocole http) et le nombre total de tentatives |  | ≥ 95% |
|  | Débit moyen d'envoi de fichier | Rapport entre la somme des bits envoyés pendant une session FTP et la durée totale de cette session |  | 4 096 Kbps |
|  | Débit moyen de téléchargement de fichier | Rapport entre la somme des bits reçus pendant une session FTP et la durée totale de cette session |  | 8 192 Kbps |
|  | Taux de succès d’envoi de fichier | Rapport entre le nombre d’envoi de fichiers réussi et le nombre total de tentative d’envoi |  | ≥ 95% |
|  | Taux de succès de téléchargement de fichier | Rapport entre le nombre de téléchargement de fichiers réussi et le nombre total de tentative de téléchargement |  | ≥ 95% |

## des Indicateurs de la qualité de l’interconnexion des reseaux

| INDICATEURS | DEFINITION | FORMULE | SEUILS |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux annuel de disponibilité des liaisons d’interconnexion | Taux total de disponibilité de l’ensemble des liaisons d’interconnexion sur une année pour chaque deux opérateurs |  | ≥99,99% |
| Taux de blocage sur le réseau offrant l’interconnexion | Lancement de tentatives d’appels voix 2G/3G et attente du retour de sonnerie dans un délai inférieur à 20 secondes |  | ≤ 2% |
| Taux de coupure des communications en interconnexion | Lancement de communications d’une durée de 2 minutes et vérification du maintien de la communication |  | ≤ 2% |
| Temps de rétablissement des liaisons d’interconnexion | Durée entre l’enregistrement d’une panne au niveau d’un lien d’interconnexion et la réparation de cette panne | D=Te – Tr Te désigne le temps d’enregistrement de la panne Tr désigne le temps de réparation de la panne | ≤ 2% |

# Annexe II : des indicateurs de la couvertures des réseaux et services de communications électroniques

## Indicateurs de la couverture radioelectrique

### Réseau 2G

| Services | Indicateur (taux de couverture) | Définition | Formule | Seuil pour un mobile « bloqué en 2G » |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Couverture radio | Outdoor | 90% | Rapport entre le nombre de mesures dont le niveau de puissance reçue (RxLev est supérieur ou égal au seuil Outdoor et le nombre total d’échantillons |  | -92 dBm |
|  | Incar | 80% | Rapport entre le nombre de mesures dont le niveau de puissance reçue (RxLev) est supérieur ou égal au seuil Incar et le nombre total d’échantillons |  | -84 dBm |
|  | Indoor | 70% | Rapport entre le nombre de mesures dont le niveau de puissance reçue (RxLev) est supérieur ou égal au seuil Indoor et le nombre total d’échantillons |  | -74 dBm |
|  | Axe routier | 80% | Rapport entre le nombre de mesures dont le niveau de puissance reçue (RxLev) est supérieur ou égal au seuil Incar et le nombre total d’échantillons |  | -84 dBm |

### Réseau 3G

| Services | Indicateur (taux de couverture) | Définition | Formule | Seuil pour un mobile « bloqué en 3G » |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Couverture radio | Outdoor | 90% | Rapport entre le nombre de mesures dont le niveau de puissance reçue (RSCP) est supérieur ou égal au seuil Outdoor et le nombre total d’échantillons |  | -110 dBm |
|  | Incar | 80% | Rapport entre le nombre de mesures dont le niveau de puissance reçue (RSCP) est supérieur ou égal au seuil Incar et le nombre total d’échantillons |  | -95 dBm |
|  | Indoor | 70% | Rapport entre le nombre de mesures dont le niveau de puissance reçue (RSCP) est supérieur ou égal au seuil Indoor et le nombre total d’échantillons |  | -84 dBm |
|  | Axe routier | 80% | Rapport entre le nombre de mesures dont le niveau de puissance reçue (RxLev) est supérieur ou égal au seuil Incar et le nombre total d’échantillons |  | -95 dBm |

### Réseau 4G

| Services | Indicateur (taux de couverture) | Définition | Formule | Seuil pour un mobile « bloqué en 4G » |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Couverture radio | Outdoor | 90% | Rapport entre le nombre de mesures dont le niveau de puissance reçue (RSRP) est supérieur ou égal au seuil Outdoor et le nombre total d’échantillons |  | -95 dBm |
|  | Incar | 80% | Rapport entre le nombre de mesures dont le niveau de puissance reçue (RSRP) est supérieur ou égal au seuil Incar et le nombre total d’échantillons |  | -85 dBm |
|  | Indoor | 70% | Rapport entre le nombre de mesures dont le niveau de puissance reçue (RSRP) est supérieur ou égal au seuil Indoor et le nombre total d’échantillons |  | -75 dBm |
|  | Axe routier | 80% | Rapport entre le nombre de mesures dont le niveau de puissance reçue (RSRP) est supérieur ou égal au seuil Incar et le nombre total d’échantillons |  | -85 dBm |

# ANNEXE III : protocole de contrôle de la qualite de service (Qos) et les modalités de publication des cartes de couverture des RESEAUX DE TELEPHONIE mobile

## Protocole de mesure terrain de la couverture 2G/3G/4G

Ce protocole fixe les conditions de mesure par le biais d’une campagne terrain, du taux de couverture en outdoor, incar et indoor des réseaux mobiles 2G/3G/4G d’un opérateur dans une localité et/ou sur les axes routiers.

L’évaluation de la couverture est conduite sur la base d’une mesure du niveau de champs en puissance émise par une BTS/NodeB/eNodeB et reçu par la station terminale d’un utilisateur lui permettant d’accéder aux ressources du réseau.

### Définition de la mesure

La mesure de la couverture consiste à mesurer sur la voie balise BCCH, sur le canal CPICH et le PBCH, les niveaux de champ RxLev, RSCP et RSRP reçu par le mobile. Les mesures sont réalisées toutes les ½ secondes.

Pour chaque mesure, le niveau de champ retenu est celui correspondant à la voie balise de la cellule la plus puissante parmi les BTS/NodeB/eNodeB susceptibles de desservir le mobile.

La mesure est codée sur soixante-quatre (64) niveaux (de 0 à 63) par « pas » de 1 dBm. Les niveaux de champs varient entre -110 dBm et -43 dBm pour le réseau 2G, de -120 dBm à -55dBm pour le réseau 3G et de -121 dBm à -51 dBm pour le réseau 4G.

### Equipements de mesure

Les équipements de mesures sont constitués par une plate-forme équipée de mobiles à traces, d’un GPS, d’un scanner de bandes de fréquences GSM/UMTS/LTE, le tout transportable sur un véhicule.

### Méthodologie de mesure

Les mesures sont réalisées à bord d’un véhicule.

Le dispositif de mesure devra donc être préalablement réglé en conséquence.

Pour les mesures de couverture, Un scanner de type TSME6 de Rhodes & Schwarz est préalablement configuré en conséquence pour scanner toutes les voies balises (BCCH, CPICH et PBCH) de fréquences des opérateurs de téléphonie mobile.

A défaut d’utiliser le scanner, des téléphones de mesure doivent être utilisés et bloqués sur les réseaux mobiles 2G, 3G ou 4G mesurés.

Par ailleurs, ces téléphones de mesure doivent rester en mode veille (Idle mode) avec le service de données désactivé.

Une attention toute particulière doit être faite aux connexions entre les téléphones de mesure et la plateforme de contrôle pour que le système soit stable et qu’aucun biais ne soit introduit tout au long de la campagne de mesure.

En fin d’itinéraire, la mesure doit être sauvegardée dans un fichier facilement identifiable. Ce fichier (log file) sera sauvegardé sous la forme suivante :

Nom de la campagne_Date_Heure

### Résultats de mesure

Le traitement des fichiers Logs se fait de manière automatique par la plateforme.

Il permet d’avoir les taux de couverture outdoor, incar et indoor à comparer aux seuils définis.

Les détails des données de mesure relatives à la non-conformité des indicateurs de la couverture seront transmis aux opérateurs à la demande.

## Protocole de mesure Terrain de la qualite de service voix sur leS reseauX 2G/3G

Ce protocole fixe les conditions de mesure de la qualité de service voix sur les réseaux 2G/3G par le biais d’une campagne terrain. Cette qualité de service est évaluée à partir des indicateurs suivants :

- Taux de perte maximum (GoS) qui caractérise l’accessibilité au réseau ;

- Taux de coupure qui détermine la maintenabilité des appels ;

- Taux d’appels de bonne qualité vocale qui indique le niveau de confort des communications vocales.

### Définition de la mesure

Une mesure voix consiste à tenter d’établir une communication téléphonique, à maintenir cette communication pendant une durée de 2 minutes, puis à évaluer la qualité auditive de la communication.

Deux mesures successives sont séparées par une pause de 15 secondes.

### Equipements de mesure

Les équipements de mesures sont constitués par une plate-forme équipée de mobiles à traces, de GPS, le tout transportable sur un véhicule.

### Méthodologie de mesure

Il faut avant tout définir les localités et les itinéraires à mesurer.

Les téléphones de mesure doivent être soit « bloqués en 2G » (pour les mesures 2G), soit « bloqués en 3G » (pour les mesures 3G).

Deux (02) types de mesures sont à réaliser, il s’agit de :

- Mesure dynamique ou INCAR

Ces mesures sont réalisées à bord d’un véhicule et en parcourant :

- Les grandes artères ainsi que les rues principales des localités auditées, et ce en respectant les conditions normales de circulation (les sens interdits, la vitesse, les règles de conduite en ville...) ;

- Les axes routiers : en respectant les conditions de circulation (vitesse inf. à 110km/h).

Les mesures dynamiques seront portées sur les « tests du niveau de champs » et les « tests du service voix ».

- Mesures statiques

Les mesures statiques sont réalisées en des points fixes dans les zones bien déterminées des localités, dans les endroits les plus fréquentés par les usagers comme par exemple :

- Les administrations (Préfectures, gouvernorats, ministères, palais de justice...) ;

- L’aéroport ;

- Les gares routières ;

- Centres commerciaux ;

- Les grands Hôtels et Grands Restaurants ;

- Universités, Lycées et collèges -Cités ;

- Les marchés, Les complexes sportifs ;

- Les zones industrielles ;

- Les hôpitaux ;

- Les gares ou terminus de BUS ;

- Etc…

Le contrôleur paramètre la plateforme de contrôle pour :

- Tenter d’établir une communication téléphonique intra-opérateur et/ou inter-opérateur (on net et/ou off net) d’une durée de 2 minutes ;

- Faire une pause de 15 secondes entre 2 appels réussis ;

- Faire une pause de 15 secondes si l’appel échoue ;

- Répéter le scénario (communication suivie de pause) jusqu’au parcours complet des localités ou itinéraires.

Schéma synoptique de mesure de la qualité de service voix

Après la mesure de chaque localité, les fichiers log doivent être sauvegardés sous la forme suivante : Nom de la campagne_Date_Heure

Les mesures peuvent être réalisées à n’importe quelle heure de la journée. Il revient à l’ARCEP l’opportunité de lancer la campagne de mesure.

Chaque test de mesure voix est mesuré (intra et/ou inter réseau) à l’aide de deux (2) téléphones mobiles qui s’appellent entre eux.

Les téléphones de mesure (émetteurs et récepteurs) sont paramétrés de façon à émettre et à décrocher les appels de manière automatique ;

Ils doivent avoir le service de données désactivé.

Une attention toute particulière doit être faite aux connexions entre les téléphones de mesure et la plateforme de contrôle pour que le système soit stable et qu’aucun biais ne soit introduit tout au long de la campagne de mesure.

### Résultats de mesure

Le traitement des fichiers Logs se fait de manière automatique par la plateforme.

Le résultat permet d’évaluer l’accessibilité au réseau (Taux de perte maximum (GoS)), la maintenabilité de communications (Taux de coupure des appels) et la qualité auditive des appels téléphoniques (Taux d’appels de bonne qualité auditive) sur chacun des réseaux des opérateurs mesurés.

La note MOS est calculée sur la base des appels aboutis et maintenus durant 2 minutes.

Les données de mesure relatives à la non-conformité des indicateurs de la qualité de service voix seront transmises aux opérateurs à la demande.

## Protocole de mesure Terrain de la qualite de service SMS 2G/3G/4G

Ce protocole fixe les conditions de mesure sur les réseaux 2G/3G/4G de la qualité du service de messagerie court (SMS) par le biais d’une campagne d’envoi/réception à partir de 2 téléphones mobiles.

Les indicateurs suivants seront mesurés :

  - Taux de succès d’envoi de SMS ;

  - Taux de succès de réception de SMS ;

  - Délai entre émission et réception (seconde)

### Définition de la mesure

Une mesure SMS consiste à tenter d’envoyer un SMS contenant moins de 160 caractères, d’un téléphone émetteur vers un téléphone récepteur appartenant à un même opérateur.

### Equipements de mesure

Les équipements de mesures sont constitués par une plate-forme équipée de mobiles à traces, de GPS, le tout transportable sur un véhicule.

Chaque réseau est mesuré à l’aide de deux (2) téléphones mobiles : l’un envoi et l’autre reçoit les SMS.

### Méthodologie de mesure

Avant de définir les localités à mesurer, les téléphones de mesure doivent être laissés « libres 2G/3G/4G ». Le contrôleur paramètre la plateforme de contrôle pour :

- Envoyer un SMS et donner 10 secondes au récepteur pour le recevoir ;

- Faire une pause de 10 secondes entre l’envoi des 2 SMS ;

- Répéter le scénario (envoi de SMS) une cinquantaine de fois.

Le SMS à envoyer est le suivant : « AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE »

Le scenario de mesure SMS se présente dans le schéma synoptique ci-dessus :

Après la mesure de chaque localité ou itinéraire, les fichiers log doivent être sauvegardés sous la forme suivante : Nom de la campagne_Date_Heure

Les téléphones de mesure doivent avoir le service de données désactivé.

Une attention toute particulière doit être faite aux connexions entre les téléphones de mesure et la plateforme de contrôle pour que le système soit stable et qu’aucun biais ne soit introduit tout au long de la campagne de mesure.

### Résultats de mesure

Le traitement des fichiers Logs se fait de manière automatique par la plateforme. Le résultat permet d’évaluer le taux de succès d’envoi, taux de succès de réception et le délai entre l’émission et la réception de SMS pour chacun des opérateurs mesurés.

Les données de mesure relatives à la non-conformité des indicateurs de la qualité de service SMS seront transmises aux opérateurs à la demande.

## Protocole de mesure Terrrain de la qualite de service INTERNET sur les reseaux 2G, 3G et 4G

Ce protocole fixe les conditions de mesure par le biais d’une campagne terrain, les performances de service Internet des réseaux 2G, 3G et 4G des opérateurs de la téléphonie mobile.

### Définition de la mesure

Une mesure Internet consiste à tenter d’établir une connexion via les réseaux des opérateurs mobiles depuis la plateforme vers des serveurs de données distants.

### Equipements de mesure

Les équipements de mesures sont constitués par :

- une plate-forme de mesure équipée de mobiles à traces, d’un GPS, le tout transportable sur un véhicule ;

- des serveurs dédiés pour l’envoi et le téléchargement des fichiers.

### Méthodologie de mesure

Il faut avant tout définir les localités et les itinéraires à mesurer.

Les mesures se feront d’une façon statique aléatoirement dans les localités à mesurer.

Ensuite, il faut procéder aux paramétrages suivants des terminaux mobiles :

- blocage sur le réseau 2G, 3G ou 4G ;

- configuration des APN ;

- activation du service de données.

Les sites web à tester pour l’accessibilité à l’Internet sont les sites les plus visités par les nigériens, à défaut les sites suivants sont testés :

- google.fr

- facebook.com

- yahoo.fr

- youtube.com

- google.com

Il est procédé à un paramétrage sur la plateforme pour les mobiles afin de :

- Tester l’accessibilité au réseau Internet de l’opérateur (http)

  - Tenter d’établir une connexion Internet en moins de 15 secondes ;

  - Accéder aux 3 premières URL en moins de 240 secondes pour la 2G, les 4 premières URL en moins de 180 secondes pour la 3G et les 5 URL en moins de 120 secondes pour la 4G ;

  - Faire une pause de 10 secondes si la connexion échoue ;

  - Faire une déconnexion en moins de 5s ;

  - Faire une pause de 10s entre deux (02) scénarios ;

  - Répéter le scénario une dizaine de fois (connexion/déconnexion suivie de pause) à chaque point de mesure.

Le scenario de mesure d’accessibilité se présente comme suit :

Après la mesure de chaque localité ou itinéraire, les fichiers log doivent être sauvegardés sous la forme suivante : Nom de la campagne_Date_Heure

- Tester le débit de transfert de fichiers (ftp)

Le transfert de fichiers consistera en l’envoi et au téléchargement de fichiers des tailles respectives de 1Mo et 2Mo pour le réseau 2G, 20Mo et 50Mo pour le réseau 3G, 500 Mo et 1 Go pour la 4G.

Le transfert de fichiers sera effectué via un serveur FTP dédié logé chez l’opérateur.

Les processus de mesure des débits se présentent comme suit :

Pour l’envoi ou chargement (upload) : UL

- Introduire les paramètres du serveur ;

- Tenter d’établir une connexion au serveur en moins de 15 secondes ;

- Charger le fichier respectivement en 2G, 3G et 4G en moins de 240 secondes, 180 secondes et 150 secondes

- Faire une pause de 10 secondes si la connexion échoue ;

- Faire une déconnexion en moins de 5s après chargement ;

- Faire une pause de 10s entre deux (02) scénarios ;

- Répéter le scénario une dizaine de fois (connexion/déconnexion suivie de pause) à chaque point de mesure.

Pour le téléchargement (download) : DL

- Introduire les paramètres du serveur ;

- Tenter d’établir une connexion au serveur en moins de 15 secondes ;

- Télécharger le fichier respectivement en 2G, 3G et 4G en moins de 240 secondes, 180 secondes et 150 secondes ;

- Faire une pause de 10 secondes si la connexion échoue ;

- Faire une déconnexion en moins de 5s après le téléchargement ;

- Faire une pause de 10s entre deux (02) scénarios ;

- Répéter le scénario une dizaine de fois (connexion/déconnexion suivie de pause) à chaque point de mesure.

Le scenario de mesure des débits (chargement/téléchargement) 2G/3G/4G est indiqué dans le schéma synoptique suivant :

Après la mesure de chaque localité ou itinéraire, les fichiers log doivent être sauvegardés sous la forme suivante : Nom de la campagne_Date_Heure

Les mesures peuvent être réalisées à n’importe quelle heure de la journée. Il revient à l’ARCEP l’opportunité de lancer la campagne de mesure.

Les téléphones de mesure doivent avoir le service de données activé.

Une attention toute particulière doit être faite aux connexions entre les téléphones de mesure et la plateforme de contrôle pour que le système soit stable et qu’aucun biais ne soit introduit tout au long de la campagne de mesure.

### Résultats de mesure

Le traitement des fichiers Logs se fait de manière automatique par la plateforme.

Le résultat permet d’évaluer l’accessibilité au service Internet, le débit et le taux de succès d’envoi/de téléchargement des fichiers. Les données de mesure relatives à la non-conformité des indicateurs de la qualité de service Internet seront transmises aux opérateurs à la demande.

## Protocole de mesure de la qualite de l’interconnexion

Ce protocole fixe les conditions de mesure de la qualité de service d’interconnexion des réseaux de la téléphonie. Cette qualité de service est évaluée à partir des indicateurs suivants :

- Taux annuel de disponibilité des liaisons d’interconnexion ;

- Temps de rétablissement des liaisons d’interconnexion ;

- Taux de blocage sur le réseau offrant l’interconnexion ;

- Taux de coupure des communications en interconnexion.

### Définition de la mesure

Une mesure d’interconnexion voix consiste à tenter d’établir une communication téléphonique, à maintenir cette communication pendant une durée de 2 minutes, puis à évaluer la qualité auditive de la communication.

Deux mesures successives sont séparées par une pause de 15 secondes.

Tout appel non-établi dans le délai de 30 secondes est considéré comme ayant échoué.

### Equipements de mesure

Pour les mesures d’interconnexion voix (Taux de blocage et Taux de coupure de communication) : les équipements de mesures sont constitués par une plate-forme équipée de mobiles à traces, de GPS, le tout transportable sur un véhicule.

L’évaluation de la qualité de service d’interconnexion des réseaux pour le taux annuel de disponibilité de liaison et taux de rétablissement des liaisons d’interconnexion se font par la collecte et le traitement des données OMC-R des opérateurs.

A cet effet, ces données OMC-R sont collectées, traitées et analysées aux fins de disposer des indicateurs de qualité de service d’interconnexion de l’ensemble des opérateurs de la téléphonie au Niger.

### Méthodologie de mesure

Pour ce qui est des indicateurs ‘‘Taux de blocage sur le réseau offrant l’interconnexion et Taux de coupure des communications en interconnexion’’,

Le scénario de mesure est le même que celui décrit au point 3.2.3 ci-haut.

Pour ce qui est des indicateurs ‘‘Taux annuel de disponibilité des liaisons d’interconnexion et Temps de rétablissement des liaisons d’interconnexion’’, la mesure consistera à la collecte des données OMC-R des liaisons d’interconnexion des opérateurs

### Résultats de mesure

Le traitement des fichiers Logs se fait de manière automatique par la plateforme pour les indicateurs Taux de blocage sur le réseau offrant l’interconnexion et Taux de coupure des communications en interconnexion.

Le résultat permet d’évaluer l’accessibilité au réseau (Taux de blocage sur le réseau offrant l’interconnexion) et la maintenabilité de communications (Taux de coupure des appels en interconnexion).

Le traitement des données issues des OMC-R des opérateurs seront traités manuellement et permettront d’apprécier le taux annuel de disponibilité des liaisons d’interconnexion et le temps de rétablissement des liaisons d’interconnexion.

Les données relatives à la non-conformité des indicateurs de la qualité de service voix seront transmises aux opérateurs à la demande.

## Protocole de PUBLICATION DE LA CARTE DE COUVERTURE

### Cartes de couverture

Les opérateurs de réseaux publics des Communications Electroniques mobiles mettent à la disposition du public et de l’ARCEP des informations relatives aux couvertures des services voix et données 2G/3G/4G de leurs réseaux respectifs sous forme de cartes numériques.

Ces données permettent d'apprécier les zones de disponibilité des services voix et données mobiles ainsi que les débits théoriques maximums pouvant être atteints.

### Contenu et caractéristiques des cartes de couverture

Les cartes de couverture publiées par les opérateurs de réseaux publics des télécommunications doivent faire apparaître les zones de disponibilité des services voix et données mobiles, selon la technologie utilisée pour fournir le service. Elles doivent faire apparaître moyennant des codes couleurs et des légendes clairs et lisibles :

Pour les services voix :

- Les technologies disponibles offrant les services voix et SMS ainsi que le niveau de champ pour chaque surface élémentaire de la carte,

Pour les services de données :

- Les technologies utilisées pour offrir les services de données mobiles au niveau de chaque surface élémentaire de la carte,

- Les débits théoriques maximums descendants correspondant à chaque technologie

Les cartes de couvertures numériques doivent être suffisamment précises pour constituer une information pertinente sur un fond de plan jusqu’à une échelle 1:5000.

### Modalités de mise à disposition du public des cartes de couverture

Les cartes de couvertures relatives aux services voix et SMS et aux services de données mobiles mise à la disposition du public, doivent être mises à jour et publiées tous les six (06) mois.

Elles doivent définir clairement l’étendue de la couverture de chacun des services relatifs à chaque technologie à la date de mise à jour et comprendre toutes les informations mentionnées ci-dessus de la présente annexe.

Elles doivent permettre à l’utilisateur de visualiser la carte à l’échelle de tout le territoire sur lequel l’opérateur propose ses services mobiles, mais aussi à des échelles plus précises allant, au minimum, jusqu’à 1:5000.

Ces cartes doivent comprendre un outil permettant de modifier la précision de la carte visualisée (fonction de zoom avant/zoom arrière).

Elles comprennent également un dispositif permettant au public d’obtenir une information sur sa couverture en services mobiles à partir du renseignement d’une adresse d’une manière manuelle, à travers l’interface cartographique et par une option de géolocalisation.

### Modalités de transmission à l’arcep des données et informations se rapportant aux cartes de couverture

Les opérateurs de réseaux publics des Communications Electroniques sont tenus de communiquer à l’ARCEP une carte pour chaque service. Ces cartes
sont présentées, sous forme électronique et dans un format cartographique (SIG) ouvert, exploitable et largement répandu.

Ils transmettent également la date de mise à jour de ces cartes et le lien qui permet d’y accéder sur leurs sites Web. Par ailleurs, ils transmettent à l’ARCEP, les données servant à élaborer ces cartes.

L’ARCEP procèdera à des vérifications régulières des cartes de couvertures. À chaque fois que la fiabilité des cartes est vérifiée par l’ARCEP, les versions validées remplaceront celles publiées par les opérateurs sur leurs sites Web.

### Vérification de la fiabilité des cartes de couverture

Les campagnes de vérification de la fiabilité des cartes de couverture des réseaux des opérateurs de réseaux publics des Communications Electroniques mobiles sont supervisées et coordonnées par l’ARCEP.

La vérification de la fiabilité des cartes de couverture d’un opérateur donné est basée sur la comparaison entre les meures sur terrain réalisées par l’ARCEP conformément au protocole décrit au niveau l’annexe III, et la carte de couverture affichée par l’opérateur.

Une carte est déclarée fiable si la condition suivante est satisfaite :

%

TCaffiché désigne le taux de couverture annoncé par l’opérateur par rapport à une technologie/service mobile donnés sur l’ensemble du territoire et affiché sur ses cartes publiées sur son site Web.

TCmésuré désigne le taux de couverture terrain réalisées par l’ARCEP.

Après la vérification de la fiabilité des cartes de couverture communiquées par l’ARCEP conformément aux dispositions de la présente annexe, les cartes déclarées fiables seront publiées et remplaceront celles déjà mises en ligne.

# Text boxes

Connexion

Google.fr

Déconnexion

Pause 10s

Connexion

facebook.com

Déconnexion

Pause 10s

Connexion

Yahoo.fr

Déconnexion

Pause 10s

Connexion

youtube.com

Déconnexion

Pause 10s

Connexion

Google.com

Déconnexion

Pause 10s

2G

3G

4G

Succès

Succès

Succès

Succès

Succès

Echec

Echec

Echec

Echec

Echec

15s

15s

15s

15s

15s

5s

5s

5s

5s

5s

Connexion

Envoi

Déconnexion

Pause 10s

Echec

15 s

Succès

Time Out

2G = 240s

3G=180s

4G=150s

5 s

Connexion

Téléchargement

Déconnexion

Pause 10s

Time Out

2G = 240s

3G=180s

4G=150s

Echec

15 s

5 s

Succès